## Slide 1: АэроМонитор
Прототип интеллектуальной системы контроля качества воздуха для больших зданий

## Slide 2: Команда 13
Список команды
1. Харлов Максим @maksimkharlovv
2. Лещишин Роман @Roman36519
3. Неустроев Илья @NeustroevIL
4. Cавельев Денис @DenisSavelev2025
5. Метиекам Коаье Мануэль Патрисия
github:
https://github.com/IlyyaNeustroev/airQuality
2

## Slide 3
Проблема
Традиционные системы приточно‑вытяжной вентиляции работают по жёстким алгоритмам или вручную, что ведет к росту затрат, при ухудшении качества воздуха и обслуживания системы.
Перерасход энергии
Неравномерное качество воздуха
Высокие затраты
Человеческий фактор
Потери тепла через рекуператор
3

## Slide 4
Решение
Интеллектуальная, энергоэффективная система вентиляции на базе ML.
Ключевые преимущества — экономия энергии и улучшение качества воздуха за счёт точечного управления.
Arduino + Wi-Fi модуль
WEB сервер с приложением
ML-модель классификации
Управление нагрузкой:
вентиляторы и клапаны
4

## Slide 5
Реализация
Изменение микроклимата
Вентиляторы, клапана
Передача данных
Обработка данных
Принятие решения
Web сервер
Arduino
Датчики
5

## Slide 6: Датчики
Датчик | Признак | Диапазон измерений | Единица измерений
ENS160 | TVOC (Содержание органики) | 0-65535 | ppb
 | eCO2 (эквивалент CO2) | 400-65535 | ppm
 | Индекс качества | 0-500 | -
АНТ-21 | Температура | 40-120 | Со
 | Относительная влажность | 0-100 | %
MQ-135 | Концентрация газа (NH3, NOx, CO2, SOx, etc…) | 0-10000 | ppm
MQ-7 | Концентрация газа (H2, CO, NH4, C3H8, etc…) | 20-10000 | ppm
6

## Slide 7: Ключевые моменты
На вход системы поступают показания с датчиков, дни недели, признак состояния клапана, время суток, сезон, занятость помещения, температура и влажность с уличных датчиков
На выходе имеем класс качества воздуха AQI, по которому определяем какой клапан открыть, включить двигатели вентиляторов
Экономия энергии: вентиляция работает только там, где нужно, и когда нужно, а не постоянно и во всех помещениях. Актуально в крупных зданиях, где нагрузки 10-100 КВт
Улучшение качества воздуха: оперативное реагирование на ухудшение параметров
Автоматизация: минимизация ручного управления, снижение
нагрузки на персонал
Прогнозирование: ML‑модель может выявлять тренды и
предупреждать о возможном ухудшении воздуха.
Минусы: зависимость от ML, калибровка датчиков, определенная схема вентиляции с центральным приточно-вытяжными каналами и
отдельными каналами для каждого помещения
7

## Slide 8: Целевая аудитория
Владельцы коммерческой недвижимости
Административные и бюджетные здания
Промышленные предприятия
Дата-центры
8

## Slide 9: Гипотеза
Если внедрить адаптивную, интеллектуальную систему контроля качества
воздуха с ML‑моделью, для управления приточно‑вытяжной вентиляцией в
больших зданиях, то можно сократить энергопотребление на 25–40% по сравнению с традиционной круглосуточной, централизованной вентиляцией и улучшить качество воздуха там где необходимо, потому что система будет
активировать проветривание только в тех помещениях, где реально
зафиксировано ухудшение качества воздуха, а не работать по всему зданию, жёсткому расписанию или круглосуточно
9

## Slide 10: Конкуренты
10

## Slide 11
Примерная архитектура
11

## Slide 12: stitch
Прототипы UI
12

## Slide 13
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 14
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 15
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 16
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 17
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 18
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 19
Прототипы UI poehali.dev
13

## Slide 20: Проблемы
Генерация синтетических данных
Метрики
14

## Slide 21: Ресурсы
14
инженер‑электронщик — 1 чел.
backend‑разработчик — 1 чел.
frontend‑разработчик — 1 чел.
дата‑инженер — 1 чел.
ML‑инженер — 1 чел.
Контрольные точки
Конец спринта 2: работающий прототип (3 устройства), API, БД, простой веб‑интерфейс, начальный датасет.
Конец спринта 3: стабильная система с ML‑классификацией, улучшенный интерфейс, уведомления,
документация, результаты нагрузочного тестирования.

## Slide 22: Задачи на следующий спринт
14
1. Сборка электрической схемы и программирование Arduino: сборка схемы, отладка
2. Разработка backend‑прототипа:api, база данных, бизнес-логика
3. Дата‑инжиниринг: генерация начального датасета
4. Разработка frontend‑прототипа: простой интерфейс
Контрольные точки к концу спринта 1:
работающий прототип (3 устройства);
API и БД;
простой веб‑интерфейс;
начальный датасет.